2015版OEKO-TEX® Standard 100新标准和限量值发布

2015年伊始，OEKO-TEX®国际环保纺织协会按照惯例发布了最新版的OEKO-TEX® Standard 100检测标准和限量值要求。新标准仍旧享有3个月的过渡期，将于2015年4月1日起正式生效。新标准参考了国际上现行的各种法律法规，通过新增考察物质并严格控制限量值，OEKO-TEX®正以实际行动全力支持全球品牌商和零售商在2020年之前彻底消除生产过程中的危险化学品，实现“有害化学物质零排放（ZDHC）”的目标。新标准的变化如下：

- 针对全部的四个产品级别，壬基酚（NP）、辛基酚（OP）、壬基酚聚氧乙烯醚（NP(EO) 1-20）和辛基酚聚氧乙烯醚（OP(EO) 1-20）总和的限量值将显著降低，限值的上限由2014版标准中的250mg/kg降至100mg/kg。

OEKO-TEX®已经连续第三年加严对该项目的限量值要求，这也使OEKO-TEX®系统中的所有企业逐渐意识到含有此类问题物质的助剂将对环境造成严重危害。OEKO-TEX®积极推进全球纺织产业的共同目标，在纺织生产过程中完全消除壬基酚（NP）、辛基酚（OP）以及烷基酚聚氧乙烯醚（APEOs）的存在。

- 全氟辛酸（PFOA）的限量单位发生了变化，由mg/kg转变为µg/m²。针对四个产品级别，限量条件统一降至<1.0 µg/m²。在2014版标准中，第I级别的限量值为0.05 mg/kg，第II级别和第III级别的限量值为0.1 mg/kg，第四级别的限量值为0.5 mg/kg。

此举确保OEKO-TEX® Standard 100标准同时覆盖到挪威关于纺织品、地毯和其他涂层消费品中所含PFOA限制的一项现行法规。由于标准中限制的不仅仅是PFOA本身，还包含了全氟辛酸的各种盐和酯，因此在OEKO-TEX® Standard 100标准的附录5中，并不是单纯的记录PFOA的CAS编号，而是用“各种”一词将所有禁用物质都包含在内。

此外，针对全氟辛烷磺酰基化合物（PFOS）的限制由≤1.0 µg/m²降为< 1.0 µg/m²。

- 针对皮革和其他材料，六价铬的限量要求将不同。对于皮革材料，在重视皮革检测基质效应的EN ISO 17075标准以及新的欧洲法规（EU 301/2014）和REACH法规 （EC 1907/2006）中，六价铬的限量值定为3.0 mg/kg，因此在OEKO-TEX® Standard 100的所有产品级别中，对皮革材料的六价铬限制定为< 3.0 mg/kg（低于限值）。对于其他材料，现行< 0.5 mg/kg的要求将继续适用。

- 正如第I级别至第III级别已经实施的情况，将来在第IV级别（装饰材料）产品中，也只能使用被现行技术标准认定为对健康无害以及被列入OEKO-TEX®认可清单中的阻燃产品。为了更加明确，原来列在OEKO-TEX® Standard 100限量值表（附录4）中的各种禁用阻燃产品将被列于附录5中，同时，新增了9种禁用的阻燃产品。

这些措施确保OEKO-TEX® Standard 100涵盖SVHC高度关注物质清单中所列物质，并满足目前美国及加拿大的法规要求。

- 所有产品级别中，被消解样品中的镉含量的限量值降为40 mg/kg（之前的限量值为第I级别：50 mg/kg；第II到第IV级别：100 mg/kg）。此举确保OEKO-TEX® Standard 100标准满足美国华盛顿州“儿童安全产品法案 (CSPA)”有关镉含量的要求，该法案是此领域中要求最严格的。

- 甲酰胺作为一种新的检测物质被列入“残余溶剂”一栏，适用于考察压缩泡棉和发泡塑胶，如EVA和PVC等。四个产品级别的限量值均为0.02% (= 200 mg/kg)。新增甲酰胺是基于SVHC高度关注物质清单中包含该物质，同时也考虑到法国针对特定材料/物品有相关的法律规定。

- “其他残余化学物”一栏中芳香胺的脚注更改为：“适用于所有含有聚氨酯的材料或其他可能含有游离致癌芳香胺的材料”，这里特别提到了游离致癌芳香胺，这样标注更加清晰。认证的产品不能包含附录5中所列的游离致癌芳香胺。

- 邻苯二甲酸二己酯，支链和直链（CAS 编号68515-50-4）和二异己酯（CAS编号71850-09-4）被纳入考察项邻苯二甲酸酯中，四个产品级别均包含。这是因为考虑到邻苯二甲酸二己酯，支链和直链（CAS编号68515-50-4）属于SVHC高度关注物质。

- C.I.颜料红104（钼铬红）和C.I.颜料黄34（铬黄）被列入附录5禁用致癌染料清单。这两种染料在多年以前就已经属于OEKO-TEX® Standard 100的检测项目并被严格禁用，由于REACH法规SVHC高度关注物质清单中新增此染料，所以将该染料更加清楚的列入附录5中。

有关OEKO-TEX®新标准的详细信息，请咨询OEKO-TEX®在中国的官方代表机构TESTEX瑞士纺织检定有限公司。即日起，经由TESTEX北京和上海办事处申请OEKO-TEX® Standard 100认证的获证企业，将免费获赠中文版证书。TESTEX仍将参加今年春季的Intertextile及广交会，欢迎企业到TESTEX展台详谈。

TESTEX特思达（北京）纺织检定有限公司  供稿